目录

基本说明……………………………………………………………………-1-

警告标识描述………………………………………………………………-1-

概述…………………………………………………………………………-2-

主要技术参数………………………………………………………………-2-

产品图片及说明……………………………………………………………-3-

结构特点……………………………………………………………………-4-

安装说明……………………………………………………………………-4-

使用方法……………………………………………………………………-5-

维护和注意事项 …………………………………………………………-5-

常见故障及排除方法………………………………………………………-5-

产品装箱单…………………………………………………………………-6-

基本说明

感谢您购买了我们的产品。

1、本说明书叙述了安全警告说明、产品功能、技术参数、结构特点、安装说明、操作、维护、注意事项、故障排除等内容。为了保证您有效的使用本机器，请务必在使用前认真参阅说明书，并妥善保管使用说明书，便于日后查阅。

1、非专业人员不得进行电气安装或维修。

2、本机器噪音74分贝。

3、本机器运输过程可以使用叉车，人工抬。

4、开机前，应检查电源电压和频率是否与机器铭牌所标识的一致，电源连接是否可靠，安全接地线是否可靠接地。

警告标识描述

危险

概述

TP-B4是熨烫工作台（简称烫台）中的结构最为简单，使用最为广泛，性能优越的一种烫台，也是我公司生产历史最为悠久，质量稳定可靠，操作方便，性能优异，物美价廉的整烫设备。它具备吸风抽湿功能，仅有宽广的台面或兼有模头，配合蒸汽熨斗或电热蒸汽熨斗使用，在衣料、服装的半成品、成品进行除皱、除湿、定形、整烫等工序，作为服装的生产及日常使用中的保养等作业的必备设备。广泛适用于各种质地棉、毛、丝、麻、化纤等布料、服装半成品、成品的整烫工作。

本系列烫台由于结构比较简单，工作时，风机是常开的，但是座机下方具有脚踏风门开关，可以用脚踏板操纵风门的开、关或开度大小来调节风机的风量大小而控制台面（及模头）的吸力。因此，本系列烫台的机座右上方装有一只LC3-5型起动开关，用于开启或关停风机。

用户可以根据各自的需要，按照台面尺寸的大小，是否需要摇臂及模头来选择不同的规格。此外，电源是单相220V或三相380V，这些要求，可以在订货合同中说明。

主要技术参数

| 型 号 | TP-B4 |
| --- | --- |
| 台面尺寸 ㎜ | 650×1200 | 700×1400 | 800×1500 |
| 外形尺寸 mm | 750×1245×1000 | 800×1445×1000 | 900×1545×1000 |
| 吸风电机功率 W | 550W |
| 台面及模头吸风压强 Pa | >150pa |
| 电源电压 V | 220V / 380V |
| 重量 kg | 68kg | 70kg | 72kg |

TP-B4熨烫工作台

结构特点

1、TP-B4系列普通烫台主要由装有真空（负压）抽吸机组的底座、台面或有摇臂和模头的台面、撑杆座和弹簧撑杆等部件组成。底座内部还装有脚踏风门开关，用于控制台面/摇臂模头内吸力的大小，台面上装有钢板网、烫毡和工作罩布，既是有良好的通气性，又能使熨烫工作柔和顺畅。

底座装有按钮式电源开关，用于启动或停止吸风电机的工作。撑杆和弹簧撑杆用于悬挂熨斗的橡胶软管或电缆，使熨烫工作更为轻便。

2、台面平整而宽广，便于熨烫工作，且台面结构设计合理，能使台面内腔无积水之忧。

3、机座内装有离心风机抽湿机组，高速旋转的叶轮产生强大吸力，噪音低，能迅速吸走水蒸汽、潮汽及纤维尘埃。脚踏风门，开关方便，吸力大小可随意调控。

4、选用优质电器元件及电机相配套，使整机性能更加可靠，烫台内外表面采用静电喷塑处理，金属附着性好，色泽明亮、耐磨、防锈性能优越。

5、烫台内外表面采用静电喷塑处理，金属附着性好，色彩明亮，耐磨，防锈能力强。

6、整机采用分体式组合结构，便于运输、安装和维护保养。

安装说明

上述各种烫台分为2件包装箱装运：台面1箱、机座1箱。其他配件装在台面之内，在拆除包装物后，应清点下列（选配）配件：模头、摇臂、撑杆、弹簧撑杆各1件。然后，参照后面的外形照片，按照下述顺序装配成整机。

1、将台面下方6-M8螺母、垫圈等紧固件卸下，再将台面和机座的位置对正，使6-M8螺栓穿过机座两侧的螺栓孔后，将螺母、垫圈等紧固件拧好，使它们连成一体。

2、将摇臂下转轴插入台面后方的摇臂座（弯头）内，再将模头的下转轴插入摇臂的转座内，使台面、摇臂、模头安装成整体，又能灵活转动。

3、按照相类似的方法，将撑杆安装在工作台面的孔中，利用上下2个螺母，将它夹紧在台面上，然后，将撑杆上部的弹簧撑杆套装在撑杆的上方。

4、最后将电源线连接到电源开关（用户自备）上。除了3根相线（火线）应接通之外，还应将零线和安全接地线接通，用以保证设备的安全和操作者人身安全。

使用方法

1、核对电源是单相220V或三相四线380V，且与烫台适用电压相符之后，合上电源隔离开关（用户自备），接通电源准备启动。

2、按下机座右上方按键式起动器开关的“ON”键（绿色），风机开始运转而吸风。反之，按下起动器开关的“OFF”键（红色），风机即因断电而停止吸风。

3、脚踏板控制吸入侧的百页窗式风门的开关，踏下脚踏板支点内侧，即风门开启，台面下方及模头吸力增强，即可开始熨烫工作。反之，踏下脚踏板外侧，则控制风门关小或关闭，据此可以调节熨烫工作过程的吸力大小。

4、熨烫工作结束时，应关断电源隔离开关，使烫台不再带电而处于待机状，确保安全。

维护和注意事项

1、应定期清理电动机和叶轮上积聚的灰尘、纤维絮等残留物，确保电机外表清洁，以利通风散热。

2、灰尘、纤维絮、蒸汽和高温、积水等，会使台面、摇臂、模头内部受玷污、锈蚀和老化，也易使烫毡受玷污和老化，影响通风效果，应定期	清理，并视其老化程度而适时更换。

3、风机的叶轮是经过动平衡检测和调整的，如无必要，请不要自行拆卸叶轮上的配重块。

4、使用完毕后，应切断电源，以防发生意外的危险和损坏。

5、台面和模头的上面不允许堆放重物，也不允许敲击。

常见故障及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 开关触点接触不良 | 更换开关 |
|  | 电机故障 | 修理或更换电机 |
| 吸力微弱 | 电机反转 | 调整电源接线相序，即两根火线互换 |
|  | 烫台风门打不开 | 修理风门 |
|  | 叶轮故障 | 更换叶轮或清理 |

产品装箱单

产品型号：TP-B4

产品名称：普通烫台

箱内应装有下列物品：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 2 | 台面 | 台 | 1 |
| 3 | 底座 | 台 | 1 |
| 4 | 撑杆（含M10螺母2件） | 件 | 1 |
| 5 | 弹簧撑杆 | 件 | 1 |
| 6 | 排风口 | 件 | 1 |
| 7 | 摇臂、模头、弯头（选配） | 件 | 1 |
| 8 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 9 | 产品合格证 | 份 | 1 |
| 10 | 产品质量信息及反馈联系单 | 份 | 1 |
| 11 | 保修卡 | 份 | 1 |

装箱检验员__________                     装箱员__________

装箱日期__________年____月____日

# Text boxes

1、弹簧撑杆；2、模头；3、摇臂；4、转座；5、台面；

6、底座；7、脚踏板